## Slide 1
UTICAJ PRIMENE PRAKSI REGENERATIVE POLJOPRIVREDE NA EMISIJE GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE
Dragan Žikić
Beograd, 09-04-2024

## Slide 2
Redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Konsultant
  ISCC – International Sustainability & Carbon Certification
  Standardi serije ISO 14064 – Gasovi staklene baste
  FSA – Farm Sustainability Assesment
  Autor alata za proračun GHG-a (EU RED II): eec, ep
Edukator - www.web-ucionica.com - on-line kursevi

## Slide 3
Sadržaj prezentacije
  Emisije GHG i klimatske promene
  Izvori GHG u poljoprivredi
  RegAgri i vezivanje ugljenika
  RegAgri prakse i emisije GHG
  RegAgri i karbonski krediti

## Slide 4: Emisije GHG i klimatske promene

## Slide 5
Klimatske promene su stvarne i dešavaju se sada.
Nivoi ugljen-dioksida u atmosferi su najviši u poslednjih 800.000 godina.
Globalna godišnja temperatura porasla je prosečnom stopom od 0,07°C po deceniji od 1880. godine i duplo više (+0,18°C) od 1981. godine.
Izvor: https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature

## Slide 6
Značajno povećanje akumulirane toplote pokreće regionalne i sezonske temperaturne ekstreme, smanjenje snežnog pokrivača i morskog leda, intenzivira obilne padavine i menja staništa biljaka i životinja.
Prosečan nivo mora porastao je za oko 23 cm od 1880. godine, sa oko 8 cm od toga u poslednjih 25 godina. Svake godine more poraste još 3.2 mm.
Izvor: https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature

## Slide 7
PRIRODNI
  Ugljen dioksid (CO2)
  Metan (CH4)
  Azot suboksid (N2O)
SINTETIČKI
  Sumpor heksafluorid (SF6)
  Perfluorohemikalije (PFCs)
  Hidrofluorokarbonati (HFCs)
  Azot trifluorid (NF3)

## Slide 9: Potencijal globalnog zagrevanja (GWP 100) i izvori gasova
GAS | Ocenjen GWP u odnosu na CO2 | Glavni izvor
Ugljen dioksid (CO2) | 1x | Sagorevanje fosilnih goriva, transport, grejanje
Metan (CH4) | 27.9x | Fermentacija, razlaganje otpada, naftna industrija
Azot suboksid (N2O) | 273x | Poljoprivreda, sagorevanje fosilnih goriva, industrija
Sumpor heksafluorid (SF6) | 22500x | Izolacija provodnika, medicinska upotreba
Perfluorohemikalije (PFCs) | 6630x do 17400x | Proizvodnja elektronskih komponenti, rashladni uređaji, medicinska upotreba
Hidrofluorokarbonati (HFCs) | 4x do 8050x | Rashladni urađaji, izolatori, gašenje požara
Azot trifluorid (NF3) | 17400x | Elektronska industrija (čipovi, LCD paneli, poluprovodnici), industrija lasera
Izvor: IPCC, 2021

## Slide 10
Izvor: IPCC, 2014
Ugljen dioksid (Fosilna goriva
i industrija) – 65%
Ugljen dioksid (Šume i drugo
korišćenje zemljišta) – 11%
Metan - 16%
Azot suboksid - 6%
F - gasovi - 2%

## Slide 11: Šta je 1t CO2 ?
Potrebno je 50 odraslih stabala da apsorbuju 1 tonu CO2 godišnje
Sijalica sa žarnom niti od 60 vati kada sija 58.800 sati stvori 1 tonu CO2.
LED sijalici bi trebalo 400.000 sati da bi se stvorila 1 tona CO2
Benzinski automobil srednje veličine će proizvesti jednu tonu CO2 na svakih 5000 milja koje pređe. Za dizel automobil, to bi bilo oko 6000 milja.
Teniska loptica napunjena sumpor heksafluoridom.
Ispuštanje samo jednog kilograma sumpor heksafluorida je ekvivalent CO2 koji se oslobađa iz oko 5 automobila godišnje!

## Slide 12
Sadržaj prezentacije
  Emisije GHG i klimatske promene
  Izvori GHG u poljoprivredi
  RegAgri i vezivanje ugljenika
  RegAgri prakse i emisije GHG
  RegAgri i karbonski krediti

## Slide 13: Izvori GHG iz poljoprivrede
Izvor: GHG Protocol Agriculture Guidance
Ne-mehanički
  Odvodnjavanje i obrada zemljišta: CO2, CH4 i N2O
  Dodavanje sintetičkog đubriva, stajnjaka i ostataka useva u zemljište: CO2, CH4 i N2O
  Dodavanje uree i krečnjaka u zemljište: CO2
  Enterična fermentacija: CH4
  Kultivacija pirinča: CH4
  Upravljanje stajnjakom: CH4 i N2O
Promena namene zemljišta: CO2, CH4 i N2O
  Otvoreno spaljivanje žetvenih ostataka na polju: CO2, CH4 i N2O
  Upravljanje šumskim pojasem (npr. vetrozaštitni pojasevi): CO2
Kompostiranje organskog otpada: CH4
  Oksidacija medija za gajenje biljaka (npr. treset): CO2
Mehanički
  Nabavljena električna energija: CO2, CH4 i N2O
  Mobilna mehanizacija (npr. za obradu, setvu, žetvu, transportna i sredstva za ribarenje): CO2, CH4 i N2O
  Stacionarna mehanizacija (npr. oprema za mlevenje, oprema za navodnjavanje): CO2, CH4 i N2O
  Oprema za hlađenje i klimatizaciju: HFC i PFC

## Slide 14: Izvori GHG iz poljoprivrede
Ciklus ugljenika
Ciklus ugljenika obuhvata unos CO2 iz neto primarne proizvodnje, skladištenje ugljenika u biomasi i posečenom drvetu, i emisije CO2 od raspadanja biomase/stelje i disanja tla.
Ciklus azota
Ciklus azota obuhvata đubrivo koje sadrži azot i stajnjak koji se dodaje zemljištu i fiksaciju azota.
Metanogeneza i anaerobna razgradnja
Metanogeneza i anaerobno razlaganje obuhvataju emisije metana (CH4) u pirinčanom polju gde se biomasa raspada u okruženju bez kiseonika, pokretane bakterijama koje proizvode gas CH4.
Sagorevanje biomase
Sagorevanje biomase obuhvata sagorevanje poljoprivrednih useva ili šumske biomase i dovodi do emisije CO2 kada se ugljenik u biomasi oksiduje, stvarajući i emisije CH4 i N2O
Izvor: Macleod et al; OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers No. 89; 2015

## Slide 15: Izvori GHG iz poljoprivrede
Izvor: Blandford, Hassapoyannes; OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers No. 112; 2018

## Slide 16
Sadržaj prezentacije
  Emisije GHG i klimatske promene
  Izvori GHG u poljoprivredi
  RegAgri i vezivanje ugljenika
  RegAgri prakse i emisije GHG
  RegAgri i karbonski krediti

## Slide 17: Skladišta ugljenika
Skladišta ugljenika su komponente ekosistema koje mogu da skladište i otpuštaju ugljenik.
Pet skladišta su opisana u održivom upravljanju zemljištem:
1. Nadzemna biomasa
Sva živa biomasa iznad tla: stablo, panj, grane, kora, seme, plodovi i lišće
2. Stelja
Sva neživa biomasa sa prečnikom manjim od minimalnog praga, leži mrtva, u različitim stanjima raspadanja, iznad mineralnog ili organskog zemljišta.
3. Mrtvi ostaci
Zapremina svega neživog drveta koje nije sadržano u stelji, kao što je drvo koje leži na površini, mrtvo korenje, panjevi itd.
4. Biomasa ispod zemlje
Sva živa biomasa živog korena prečnika najmanje 2 mm
5. Organska materija u zemljištu
Organska materija u mineralnom i organskom zemljištu (uključujući treset) do određene dubine; živi fini koreni su uključeni tamo gde se ne mogu empirijski razlikovati
1
2
3
4
5
Izvor: IPCC’s Practice Guidance for Land Use, Land use Change and Forestry

## Slide 18: RegAgr i vezivanje ugljenika
Sunce obezbeđuje beskrajno obnovljiv izvor energije za biljkama za obavljanje fotosinteze.
Biljke usvajaju CO2 iz atmosfere, odbacujući dva molekula kiseonika i zadržavajući ugljenik da izgrade svoje lišće, stabljike i korenje.
Biljke luče deo svojih rezervi ugljenika iz svog korena u obliku hranljivih materija poznatim kao „eksudati“ ili jednostavni šećeri, proteini, aminokiseline, organske kiseline i drugi važni regulatori za mikroorganizme koji živi u zemljištu.
Crvi se hrane kombinacijom organskih materija (biljnog ostatka) i neorganskih materija (zemlja), kada taj materijal prođe kroz njihova creva, on se u obliku izlučevina zadržava u zemljištu. Ovi slojevi tla, sastavljeni od mnogobrojnih malih mikroagregata, povezani su zajedno na jači način koji pomaže da se naprave robusni agregati tla koji fizički štiti novododati površinski biljni materijal od raspadanja.
5. Ugljenik se pomera dublje unutar slojeva tla i transformiše u stabilnije oblike tokom vremena, u kontinuiranom ciklusu mikrobne potrošnje i transformacije ugljenika biljnog porekla. Neki ugljenik, obično jednostavni šećeri ili drugi mali biomolekuli, rastvara se iz ostataka useva. Ako rastvoreni ugljenik dođe u kontakt sa bakterijama ili gljivicama, mikrobi to mogu iskoristiti kao energiju za rast. Pošto su mikrobi u kontaktu sa mineralnim zemljištem, kada umru, ugljenik koji je bio sadržan u njihovim telima spaja se sa ovim mineralnim površinama. Vremenom, ova konverzija rastvorenog ugljenika u mikrobno tkivo povećava količinu mikrobnog sadržaja (pula), a kada oni umru, mnogo tog mikrobnog ugljenika kruži kroz tlo - na kraju povećavajući zalihe ugljenika u tlu.
Izvor: https://www.indigoag.eu/pages/news/how-does-soil-carbon-sequestration-work

## Slide 19: RegAgri i vezivanje ugljenika
Potencijal RegAgri praksi na vezivanju ugljenika
Izvor: Emily Rehberger et al 2023 Environ. Res. Commun. 5 052001
Regenerativna poljoprivreda
Redukovana ili bez obrade
Pokrovni usevi
Rotacija useva
Smanjenje sistetičkih inputa, više organskih
Povećanje višegodišnjih useva, agrošumarstvo
Integracija useva i životinja
Održavani pašnjaci
Očekivani ishodi
Povećan organski ugljenik u zemljištu
Povećanje biodiverziteta
Poboljšanje zdravlja zemljišta

## Slide 20: RegAgri i vezivanje ugljenika
Potencijal RegAgri praksi na vezivanju ugljenika
Izvor: Emily Rehberger et al 2023 Environ. Res. Commun. 5 052001
Povećanje SOC t C/ha/god
Bez/redukovana obrada
Pokrovni usevi
Rotacija useva
Smanjenje sin. inputa
Višegod. usevi i AŠ
Interg. usevi - stoka
Održavani pašnjaci

## Slide 21
Sadržaj prezentacije
  Emisije GHG i klimatske promene
  Izvori GHG u poljoprivredi
  RegAgri i vezivanje ugljenika
  RegAgri prakse i emisije GHG
  RegAgri i karbonski krediti

## Slide 22
RegAgr prakse i emisije GHG
    Minimiziranje N2O emisije
    Minimiziranje CH4 emisija
    Minimiziranje gubitka C iz zemljišta

## Slide 23: Ciklus kruženja N2O
Izvor: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

## Slide 24: Primer Emisija kultivacije uljane repice ISCC metodologija

## Slide 25: Minimiziranje N2O emisija
Usklađivanje đubrenja sa potrebama useva
Vrsta đubriva
Upotreba đubriva kada je suvo i hladno
Upotreba inhibitora nitrifikacije
Upotreba prikladnih useva
Smanjenje sabijanja i održavanje sistema veštačke drenaže
Izbegavanje formiranja grudvaste strukture i sabijanje ispod površine
Minimiziranje broj operacija obrade tla i grupisanje operacija zajedno
Održavanje optimalnih nivoa pH

## Slide 26: Ciklus kruženja CH4
Izvor: Dreamtime.com

## Slide 27: Minimiziranje CH4 emisija
Optimalno vreme za primenu đubriva i stajnjaka
Održavanje drenaže na terenu
Smanjenje gustine naseljenosti životinja da bi se smanjio gubitak izlučevina i gaženja od strane životinja
Optimizacija zdravlja zemljišta primenom praksi bez obrade ako su uslovi odgovarajući

## Slide 28: Ciklus ugljenika – kruženje CO2
Izvor: IPCC report: Land Use, Land-Use Change and Forestry, 2000
GPP - Bruto primarna proizvodnja označava ukupnu količinu ugljenika fiksiranog u procesu fotosinteze biljaka u ekosistemu, kao što je sastav drveća. GPP se meri na fotosintetskim tkivima, uglavnom listovima.
NPP - Neto primarna proizvodnja označava neto proizvodnju organske materije od strane biljaka u ekosistemu – to jest, GPP umanjen za gubitke koji nastaju usled disanja biljaka (autotrofno disanje).
NEP - Neto proizvodnja ekosistema označava neto akumulaciju organske materije ili ugljenika od strane ekosistema; NEP je razlika između brzine proizvodnje žive organske materije (NPP) i brzine razlaganja mrtve organske materije (heterotrofno disanje). Heterotrofno disanje uključuje gubitke zbog biljojeda i razlaganje organskih ostataka od strane biote zemljišta.
NPB - Neto proizvodnja bioma označava neto proizvodnju organske materije u regionu koji sadrži niz ekosistema (biom) i uključuje, pored heterotrofnog disanja, druge procese koji dovode do gubitka žive i mrtve organske materije (žetva, krčenje šuma i požar , itd.)

## Slide 29: Minimiziranje gubitka C iz zemljišta
Redukovna obrada i no-till praksa smanjuju narušavanje
Uzgajanje pokrovnih useva i održavanje grube površine na nagnutom zemljištu će minimizirati eroziju zemljišta
Upravljanje hranljivim materijama korišćenjem dugotrajne primene stajnjaka
Tamo gde je slama potrebna kao prostirka za životinje, vraćanje u obliku stajnjaka
Unošenje ostataka useva nakon žetve
Plodoredi koji uključuju travu i detelinu
Pošumljavanje visoko degradiranih ili marginalnih zemljišta

## Slide 30: Primer CFT – proizvodnja suncokreta

## Slide 31: Upravljanje žetvenim ostacima

## Slide 32: Obabir vrste sintetičkog đubriva

## Slide 33: Upotreba inhibitora nitrifikacije

## Slide 34: Primeri efekta RegAgri na GHG emisije
Izvor: https://kisstheground.com

## Slide 35: Primeri efekta RegAgri na GHG emisije – promena obrade zemljišta

## Slide 36: Primeri efekta RegAgri na GHG emisije – pokrovni usev

## Slide 37
Sadržaj prezentacije
  Emisije GHG i klimatske promene
  Izvori GHG u poljoprivredi
  RegAgri i vezivanje ugljenika
  RegAgri prakse i emisije GHG
  RegAgri i karbonski krediti

## Slide 38: RegAgri i karbonski krediti
Šta su ugljenični – karbon krediti?
Kako funkcionišu karbon krediti na farmi?
Zašto su karbonski krediti u poljoprivredi važni?
Karbonski krediti i poljoprivreda: šta treba uzmeti u obzir?
Poljoprivreda i karbonski krediti: kako početi?
Izvor: https://carboncredits.com/carbon-credits-farming-everything-you-need-to-know/

## Slide 39: RegAgri i karbonski krediti
Izvor: California Air Resources Board

## Slide 40: RegAgri i karbonski krediti
Izvor: https://agledx.ccafs.cgiar.org/

## Slide 41: RegAgri i karbonski krediti
Izvor: https://www.climatefarmers.org/

## Slide 42: RegAgri i karbonski krediti
Šta je greenwashig?
Kako funkcioniše greenwashing?
Primeri greenwashing-a.

## Slide 43: Umesto zaključka
RegAgr PROFIT = Subvencije + Karbonski krediti + Benefiti

## Slide 44
HVALA NA PAŽNJI! dragan.zikic@uns.ac.rs